## Slide 1
TCG Storage Security
Specification Guide
Ruby · Opal · Opalite · Pyrite
개발에 필요한 TCG 문서 계층 구조 및 SSC 비교
Core Spec
SIIS
SSC
Feature Sets
Test Cases
trustedcomputinggroup.org

## Slide 2
문서 계층 구조
TCG Storage 스펙은 4개 레이어로 구성되며, 모든 SSC는 동일한 기반 위에 정의됩니다
Layer 1
Foundation
Core Spec v2.01 + SIIS v1.11
모든 SSC의 공통 기반 — 토큰 인코딩, Session, Method, NVMe 인터페이스 매핑
Layer 2
SSC Specifications
Opal · Ruby · Opalite · Pyrite
구현 대상 디바이스 클래스별 프로파일 — 기능 범위, Admin/User 수, 암호화 요구사항 정의
Layer 3
Feature Sets
PSID · Block SID · Additional DataStore · 등
SSC의 기능을 확장하는 모듈식 추가 스펙 — Mandatory/Optional 여부는 SSC마다 다름
Layer 4
Test Cases & Notes
Opal Family Test Cases · Integration Guidelines
컴플라이언스 검증 및 실제 구현 워크플로 가이드
TCG Storage Specification Guide

## Slide 3
Layer 1
Foundation — 반드시 읽어야 하는 기반 문서
모든 SSC(Opal, Ruby, Opalite, Pyrite)가 공통으로 참조하는 최상위 기반 스펙
① TCG Storage Architecture Core Specification
Version 2.01
▸ Token 인코딩 (Tiny/Short/Medium/Long Atom)
▸ SP (Security Provider) 아키텍처
▸ Method / Session / Authentication 구조
▸ Admin SP / Locking SP 정의
▸ ComPacket / Packet / SubPacket 계층
▸ Level 0 Discovery 프로토콜
▸ Access Control (ACE, ACL) 메커니즘
② TCG Storage Interface Interactions Spec (SIIS)
Version 1.11 (2023)
▸ NVMe / ATA / SCSI 인터페이스 매핑
▸ IF-SEND / IF-RECV 명령 구조
▸ Protocol ID / ComID 처리
▸ Interface-specific 오류 코드 매핑
▸ TPer Reset / Stack Reset 처리
▸ Sanitize Device Feature Set 연동
▸ NVMe Namespace 상호작용 정의
TCG Storage Specification Guide

## Slide 4
Layer 2
SSC Specifications — 구현 대상별 선택
각 SSC는 Core Spec의 서브셋으로, 디바이스 클래스(엔터프라이즈/클라이언트/경량)에 따라 선택합니다
Opal
PC Client
v2.01 / v2.02 / v2.30(draft)
• 4 Admin / 8 User 권한
• 8개 이상 LBA Range
• DataStore 10 MB
• MBR Shadowing 필수
• FDE (AES-128/256) 필수
Ruby
Datacenter NVMe
v1.00 (2022)
• 1 Admin / 1+ User 권한
• 1개 Range + 옵션 추가
• DataStore 128 KB
• PBA 선택적
• FDE 필수 / Block SID + PSID 필수
Opalite
경량 PC
v1.00
• 1 Admin / 2 User 권한
• Global Range만 지원
• DataStore 128 KB
• MBR Shadowing 필수
• FDE 필수
Pyrite
암호화 불필요
v1.00 / v2.00 / v2.01
• 1 Admin / 2 User 권한
• Global Range만 지원
• DataStore 128 KB
• MBR Shadowing 선택적
• 암호화 없음 (Access Control만)
TCG Storage Specification Guide

## Slide 5
Layer 3
Feature Sets — SSC별 Mandatory / Optional 현황
M Mandatory
O Optional
– N/A
Feature Set
Opal
Ruby
Opalite
Pyrite
PSID Feature Set
M*
M
권장
M**
Block SID Authentication Feature Set
M***
M
권장
M
Additional DataStore Tables
M****
–
–
–
Shadow MBR for Multiple Namespaces
O
O
–
–
C_PIN Enhancements Feature Set
O
–
–
–
MEK Multiparty Authorization (MEK-MPA)
O
O
–
–
* Opal v2.01부터 필수 ** Pyrite v2.00부터 필수 *** Opal v2.02부터 필수 **** Opal v2.00부터 필수
TCG Storage Specification Guide

## Slide 6
SSC 핵심 차이 비교
항목
Opal v2.01
Ruby v1.0
Opalite
Pyrite v2.0
암호화 (FDE)
필수
필수
필수
없음
MBR Shadowing
필수
선택적
필수
선택적
Admin 수
4
1
1
1
User 수
8
1+옵션
2
2
LBA Range 수
8+
1(+옵션)
Global만
Global만
DataStore
10 MB
128 KB
128 KB
128 KB
PSID Feature Set
필수
필수
권장
필수
Block SID F/S
필수
필수
권장
필수
주요 용도
PC 클라이언트
DC NVMe
경량 PC
암호화 불필요
TCG Storage Specification Guide

## Slide 7
Test Cases / Application Notes & 우선순위 가이드
①
TCG Storage Opal Family Test Cases
Opal/Ruby/Opalite/Pyrite 공통 컴플라이언스 테스트 케이스
②
App Note: Encrypting Drives Compliant with Opal SSC
StartSession → Authenticate → Get/Set 전체 워크플로 예제
③
App Note: Encrypting Drives Compliant with Enterprise
엔터프라이즈 SSC 구현 워크플로 참고
④
TCG Storage Opal Integration Guidelines v1.00 r1.14
SID/MSID 소유권 이전, Block SID, Sleep Mode 처리 가이드
Datacenter NVMe / OCP
우선순위
1. Core Specification v2.01
2. SIIS v1.11
3. Ruby SSC v1.00
4. PSID Feature Set v1.00
5. Block SID Feature Set v1.00
6. Opal Family Test Cases
다운로드: trustedcomputinggroup.org/specs/Storage (전체 무료 제공)
TCG Storage Specification Guide